## Slide 1: La cytométrie en flux

## Slide 2: Introduction:
La cytométrie en flux représente un nouvel outil d’exploitation biologique.
La cytométrie en flux (CMF) a été mise au point dans les
années 60 par les chercheurs de Los Alamos et de Standford
aux États-Unis.
Elle ne s’est cependant réellement développée
que depuis les années 80 avec l’apparition des anticorps
monoclonaux et certaines applications comme:
le phénotypage des hémopathies malignes et le suivi
des populations lymphocytaires dans les
pathologies associées au VIH

## Slide 3: Définition:
‹cyto› = cellule ; ‹metrie› = mesure
La CMF est définie comme l’étude précise de cellules isolées entraînées par un flux liquide. C’est une technique de caractérisation individuelle, quantitative et qualitative de particules en suspension dans un liquide.
C’est une technique d’analyse relativement récente qui combine rayonnement laser, filtres optiques et traitement des données par informatique.

## Slide 4
Cette technologie permet la mesure simultanée de plusieurs caractéristiques physiques d’une cellule :
Sa taille relative
Sa granulosité ou sa complexité interne relative
Son intensité relative de fluorescence.

## Slide 5: Principe de la CMF :
Le principe de la cytométrie en flux repose sur le guidage de cellules en suspension dans un flux laminaire liquide assurant leur passage « en file indienne » devant le système d'illumination, pour permettre leur analyse dans un temps très court, de l'ordre de quelques microsecondes
Pour fonctionner un cytométre en flux nécessite une combinaison :

## Slide 6
Fluidique: Pour introduire et canaliser les cellules.
Optique: Une source d’excitation et de récupération des signaux.
Les différents canaux optiques : Ils correspondent au trajet suivi par la lumière du volume d’illumination aux détecteurs.
Il existe trois types de canaux :
- canal « taille » (FSC « Foward Scatter Channel »)
- canal « structure » (SSC « Side Scatter Channel »)
- Canal “fluorescence” (FL1, FL2, FL3...)
Electronique: Pour convertir les signaux optiques en des signaux électroniques proportionnels et les numériser pour les analyser avec un ordinateur.

## Slide 8
Ce procédé d’analyse individuelle (cellule par cellule) est multiparamétrique et peut s’effectuer à la vitesse de plusieurs milliers d’événements par seconde. L’ordinateur calcule les données statistiques associées aux distributions des paramètres mesurés et les représente sous la forme d’histogrammes (un paramètre) ou de cytogrammes (deux paramètres) sur une ou plusieurs populations dont les propriétés cellulaires sont ainsi évaluées.
La fonction tri des cytomètres en flux les plus évolués permet de trier physiquement une ou deux populations cellulaires définies par leurs propriétés optiques.

## Slide 9: Paramètres de la CMF

## Slide 10
Les signaux recueillis
Les signaux optiques recueillis ont une intensité corrélée avec les propriétés des particules
La lumière diffusée
La lumière diffusée renseigne sur la morphologie et la structure de la particule. Si la diffusion de la lumière est mesurée dans l’axe du rayon incident, l’intensité du signal peut être corrélée avec la taille et la viabilité cellulaire.
Sous un angle de 90°, la mesure correspond à la structure intracellulaire de la cellule (réfringence du cytoplasme, granulosité, morphologie, rapport nucléo-cytoplasmique).
L’utilisation simultanée de ces deux paramètres permet de distinguer, dans un sang périphérique par exemple, les plaquettes, les lymphocytes, les monocytes et les polynucléaires.

## Slide 11
La lumière absorbée
La fluorescence émise
Cette mesure évolue proportionnellement au diamètre de la cellule (supposée sphérique) et à l’indice d’absorption des constituants bio-intra post cellulaires.
Cette fluorescence peut être spontanée, mais le plus souvent, elle est apportée à la cellule par un fluorochrome. Le fluorochrome absorbe l’énergie du laser et réémet l’énergie absorbée sous forme de photons d’une longueur d’onde plus élevée .

## Slide 12: Les fluorochromes:
fluorochromes à affinité propre pour un constituant cellulaire pour les mesures d’ADN, d’ARN, de protéines, du pH, de calcium contenus dans la cellule.
fluorochromes couplés à un ligand spécifique. Cette spécificité peut être amenée par un couplage du fluorochrome à un anticorps ou un ligand spécifique super copter d’un constituant cellulaire.
tandem de fluorochromes, deux fluorochromes couplés à un anticorps, permet d'utiliser un fluorochrome qui ne serait normalement pas excité pour un laser donné. Le premier fluorochrome est donc excité par un laser, l'émission de longueur d'onde se trouvant dans le spectre d'émission du second, excite à son tour le deuxième fluorochrome qui émet donc sa propre longueur d'onde.

## Slide 13
Présentation des résultats :
Les valeurs numériques issues des convertisseurs sont stockées par l’informatique et présentées sur les écrans des cytomètres sous deux formes :
des histogrammes monoparamétriques où l’axe des abscisses représente l’intensité du signal analysé et l’axe des ordonnées le nombre de cellules
des histogrammes biparamétriques ou cytogrammes présentant deux signaux simultanément
Le tri cellulaire :
L’analyse multiparamétrique d’une suspension cellulaire hétérogène permet de définir des sous-populations qui peuvent être séparées physiquement de la population globale.
Pour cela, des critères de séparation sont déterminés par l’utilisateur (définition des zones d’intérêt du tri) et toute cellule dont les caractéristiques seront comprises entre les valeurs choisies sera isolée.
.

## Slide 14
Avantages et limites de la CMF
Analyse simultané de plusieurs paramètres
Sensibilité de détection
Analyse quantitative
Vitesse de travail et le tri

## Slide 15
Principales applications
immunologie
biologie
cancérologie
hématologie

## Slide 16: Exemples d’application de la CMF
Exemple 1 : détection par CMF des basophiles
exemple2 : La cytométrie en flux pour suivre le cycle cellulaire

## Slide 17: Exemple 1 : détection par CMF des basophiles
Le mastocyte et le polynucléaire basophile (PNB) sont responsables de la plupart des manifestations cliniques de I ‘allergie. Seul le PNB est présent dans le sang.
Les PNB ont des récepteurs membranaires pour les IgE. Des anticorps anti-lgE fluorescents permettent de les identifier en CMF.
La présence des molécules membranaires CD 63 ou CD 203c sont des marqueurs d'activation des PNB. Des anticorps monoclonaux fluorescents permettent de les détecter.
Le PNB d'un Sujet allergique s'active en présence de I’ allergène in vitro. Cette activation est détectée avec des anticorps monoclonaux par la CMF

## Slide 18
Une cellule traversant le rayon laser est, dans un premier temps, reconnue en fonction de sa taille exprimée par la lumière diffractée émise dans I’ axe du rayon (petits angles ou forward scatter [FS]) et de sa granulosité (son contenu cytoplasmique) grâce à la lumière diffractée émise perpendiculairement au rayon (Grands angles ou side scatter [SS]).
Ce premier tri cellulaire va nous permettre un premier ciblage des cellules à analyser.
Dans un deuxième temps, cette même cellule est reconnue en fonction de la fluorescence émise suite à I’ excitation par le laser des fluorochromes couplés à des anticorps monoclonaux fixés sur sa membrane.
Ainsi chaque cellule est identifiée grâce à sa taille FS. Sa granulosité SS et aux anticorps marques présents sur sa membrane.

## Slide 20: exemple2 : La cytométrie en flux pour suivre le cycle cellulaire
Culture des cellules en présence de BrdU (bromodéoxyuridine) pendant un temps relativement court (30 min) par rapport à la durée de la phase S. Les cellules en cours de phase S incorporent la Brdu à la place de la thymidine, dans l'ADN néosynthétisé.
Transfert des cellules sur milieu sans BrdU, culture, prélèvement d'un échantillon toutes les heures Après exposition à la Brdu, les cellules sont transférées puis cultivées dans un milieu sans Brdu. les cellules récupérées sont ensuite traitées afin d'être analysées dans le cytomètre.

## Slide 21
Les cellules de chaque échantillon sont mises en présence de 2 marqueurs, d'une part un anticorps anti-BrdU associé au fluorochrome FITC (Fluorescein IsoThioCyanate) et d’autre part le fluorochrome PI (Iodure de Propidium) qui lui s'intercale entre les bases de la double hélice de la molécule d'ADN
Les cellules d'un échantillon sont guidées dans un flux liquide vers un faisceau laser.
Les fluorochromes présents dans chaque cellule, sont excités par la lumière incidente et émettent à leur tour une lumière dite de fluorescence. la lumière incidente est alors bien absorbée par les 2 fluorochromes, FITC réémettant dans le vert et PI dans le rouge du spectre.

## Slide 22
Les signaux optiques émis par fluorescence sont séparés puis transmis vers des détecteurs. On peut dans un premier temps considérer que la quantité de lumière émise par FITC est proportionnelle à la quantité de Brdu incorporée dans l'ADN de la cellule analysée et que la quantité de lumière émise par PI est proportionnelle à la quantité d'ADN présente au temps t de prélèvement final.
Les détecteurs convertissent et amplifient les signaux optiques en signaux électriques d'amplitude proportionnelle à la quantité de lumière reçue
Les signaux électriques analogiques sont ensuite convertis en signaux numériques

## Slide 23
L'analyse par cytométrie en flux fournit pour chaque cellule 2 valeurs qui permettent de mesurer indirectement, l'une la quantité de BRdU et l'autre la quantité d'ADN présentes dans cette cellule au moment de son prélèvement

## Slide 24: Conclusion:
La cytométrie en flux a donc un champ d’application très large. elle est en plein essor, avec augmentation continue des performances et diminution des difficultés d’utilisation et de maintenance. Elle apporte de nouveaux outils à l’exploration dans plusieurs domaines surtout la biologie cellulaire dont la précision et la quantification devrait permettre de pouvoir suivre de façon objective, reproductible et fiable le système immunitaire par exemple dans toute sa complexité.
Il s’agit d’une technique irremplaçable pour étudier les populations cellulaires complexes et les événements rares, pour quantifier le nombre et la fréquence des populations d’intérêt et pour étudier quantitativement de l’expression des antigènes de groupes sanguins.