# Modélisation Conceptuelle des Données(MCD)

I. Introduction

La modélisation des données de SI consiste à décrire et à représenter l’ensemble des données manipulées par celui-ci grâce à un formalisme de représentation ainsi que des liens existants entre ces données.

Pour représenter fidèlement les données du SI nous avons besoins de connaître :

  - Ses besoins en information

  - Le règles qui régissent son fonctionnement

  - Les données manipulées par le SI (dictionnaire de données).

II. Le modèle Entité/Association :

Le modèle E/A a été élaboré par CHEN en 1976 pour la modélisation des données et des liens existants entre elles avec des concepts simples et efficaces, c’est une représentation naturelle du monde réel du SI à étudier.

a-Entité : C’est une représentation dans un système d’information d’un objet matériel ou immatériel pourvu d’une existence  propre.  L’entité est schématisée comme suit :

b- Association : C’est une relation qui représente un lien entre les entités, elle est dépourvue de l’existence propre, son existence est liée à l’existence des entités qu ‘elle met en relation.

Exemple :

Soit, la règle de gestion suivante : Un étudiant appartient à une section, on déduit l’association suivante : appartenir entre les entités Etudiant et section.

Formalisme graphique :

c- Propriété (attribut): C’est une donnée élémentaire qui caractérise une entité ou une association.

d- Dimension d’une Association: La dimension d’une association désigne le nombre d’entité qui participe à cette association.

Exemples :

      - Soit la relation  emprunter  qui met en interaction 3 entités.

Elle est dite ternaire.

      - La relation écrit par, lie deux entités livre et auteur donc elle est de dimension 2, elle est dite binaire.

      - La relation « marier à » lié l’entité personne avec elle-même, elle est dite de dimension une appelé association unaire.

Remarque :

    - Une association qui lie une entité à elle-même est dite unaire ( réflexsive )

    - Une association qui lie deux entités est dite binaire

    - Une association qui lie trois entités est dite ternaire.

e- les cardinalités :

    - Occurrence  d’une entité : on considère les deux étudiants suivant :

Ces deux étudiants sont deux individus particuliers de l’ensemble des étudiants, ils appartiennent à l’entité Etudiant donc ils sont appelés occurrence de l’entité étudiant.

Définition : une occurrence de l’entité est un élément individualisé appartenant à cette entité, elle s’obtient par l’attribution de valeurs aux différentes propriétés qui caractérise cette entité.

    - Occurrence d’une association :

On considère la relation « enseigner » entre enseignant et module, l’association qui lie une occurrence de l’entité enseignant à une occurrence de l’entité Module est appelée : Occurrence de l’association Enseiger.

Définition : une occurrence d’une association est une association individuelle entre une et une seule occurrence de chaque entité participant à l’association.

    - Les cardinalité :

La cardinalité entre l’entité X par rapport à une association avec l’entité Y, exprime le nombre d’occurrence de Y, que l’on peut associer à une occurrence de l’entité X. La cardinalité est exprimée par un couple (X,Y) tel que : X est le nombre minimum d’occurrence de Y que l’on peut associer à une occurrence de X.

Y est le nombre maximum d’occurrence de Y que l’on peut associer à X

Les cas possibles des cardinalité sont : (0,1), (0,n), (1,1), (1,n).

Représentation graphique :

Tel que :

X1 : le nombre minimum de fois qu’une occurrence de l’entité1 participe l’association.

Y1 : le nombre maximum de fois qu’une occurrence de l’entité1 participe l’association

X2 : le nombre minimum de fois qu’une occurrence de l’entité2 participe l’association

Y1 : le nombre maximum de fois qu’une occurrence de l’entité2 participe l’association

Exemple :

Etablir le MCD correpondant aux  règles de gestion suivantes :

    - Un client peut passer une ou plusieurs commandes

    - Une commande est passée par un et un seul client

    - Une commande contient un ou plusieurs produits

    - Un produit peut figurer sur plusieurs commandes, comme il peut ne pas être commander.

    - A chaque commande est associée une et une seule facture.

Remarque :

    - Il est interdit, de donner le même nom à deux entités ou ( à deux associations différentes)

    - Il est interdit, de donner le même nom à une propriété qui intervient plusieurs fois dans une même entité (ou une association) ou dans des entités ( ou association) différentes.

- Identifiant d’une entité:

L’identifiant d’une entité est une propriété particulière de l’entité, permettant d’identifier chaque occurrence de cette entité de manière unique.

Remarque : l’identifiant peut être former de plusieurs propriétés.

Remarque : si l’entité possède plusieurs identifiants, il faudra en retenir celui qui répond le plus aux besoins de gestion et du domaine étudié.

- Identifiant d’une association :

L’identifiant d’une association est obtenue par la concaténation des identifiant des entités qui participe à cette association. Cet identifiant est appelé identifiant implicite de l’association et il n’est pas représenté graphiquement.

Exemple :

L’identifiant implicite de l’association «  a pour note » est :

No étudiant + carte module + no examen.

En plus de l’identifiant implicite, une association peut avoir son propre identifiant qui lui sera représenté graphiquement.

III. Règles à respecter lors de l’élaboration du modèle E/A :

Règle1 : (règle d’identification)

Il doit exister un identifiant pour chaque entité.

Règle2 :

Les propriétés des entités doivent être élémentaires (type non-décomposé)

Règle3 : (règles de vérification des entités)

Soit l’entité (assuré)

Si un assuré peut avoir plusieurs véhicule, alors

la propriété, no, type, marque de véhicule ne peuvent

appartenir à l’entité assurée, donc on doit faire appel

à une autre modélisation.

Règle 4 :

Il faut éviter des propriétés vides pour certaine occurrence de l’entité.

Règle 5 : (règle de normalisation d’une association)

A une occurrence d’une association, il ne doit pas y avoir qu’une seule valeur pour chacune des propriétés rattachées à cette association. En plus, il ne doit y avoir qu’une et une seule occurrence de chaque entité participant à cette relation.

Règle 6 :

Toute propriété portée par l’entité, doit dépendre de l’identifiant de cette entité et de tout l’identifiant, pas d’une partie seulement.

Règle 7 :

Dépendance pleine des propriétés des associations de toutes les entités concernées.

Si l’on suppose que l’enseignant, enseigne un module dans la même salle.

Donc code prof + code module  ((   Salle

Exercice :  une agence immobilière, gère un parc d’appartement qu’elle obtient chez des propriétaires et qu’elle loue à des locataires. Ces appartements se trouvent obligatoirement dans des immeubles. La mise à disposition d’un appartement à l’agent, par un propriétaire fait objet d’un contrat de mise à disposition (CMD), alors que la location fat l’objet d’un contrat de location (CL). On enregistre bien évidemment les dates des différents contrats de façon systémique.

      - Proposer une représentation E/A de ce problème en minimisant le nombre d’entité. Justifier les cardinalités.

      - Proposer les références implicites et explicites de toutes les liaisons porteuses, si elles existent.

Louer :  	référence implicite : No appart, no location.

référence explicite : No CL.

Référence implicite : No appart, No propriétaire.

Mettre à la disposition :

Référence explicite : No CMD.

Identifient implicite : No appart + no immeuble.

Se trouve :

Identifient explicite : (non porteuse).

IV. Les dépendances fonctionnelles

Définition 1 :

On dit que deux propriétés A et B sont reliés par une dépendance fonctionnelle noté :

A ((  B, si la connaissance d’une valeur de A détermine une et une seule valeur de B.

Exemple :   Numéro commande détermine : Date commande

Num-client détermine : Nom, prénom, D-N client.

Remarque : une DF peut porter sur la concaténation de plusieurs propriété.

Exemple : Num-élève + Code Module + Date examen ((( ((  Note.

Définition 2 :

On dit qu’un objet A dépend fonctionnellement d’un objet B, si chaque occurrence de B est associée à une et une seule occurrence de A. la DF entre objet est représenté par une DF entre leur identifient.

Exemple :

Code-prof ((( ((   Code-module.

Objet Prof ((( ((   code-Module

Règle : Il y a dépendance fonctionnelle entre deux objet A et B, si pour une occurrence de A, on associe au maximum une occurrence de B (cardinalité Max=1).

Exemple : Soit les règles de gestion suivantes :

- Une commande est passée par un et un seul lien.

- Une commande donne lieu à une facture.

- Une facture provient d’un et un seul fournisseur.

- Une commande est passée chez un et un seul fournisseur

- Une commande peut être annulée.

Solution :

Commande (( Client		Facture ((  Fournisseur

Commande (( Facture  		Commande (( Fournisseur

DF élémentaire :

On dit qu’il y a DF élémentaire entre A et B si aucune partie de A ne détermine B.

Exemple :   No client + Nom client  ((prénom client(pas une DF)

Car : No client  ((( ((   prénom client

DF directe :

On dit qu’il y a DF directe entre A et B s’il n’existe aucun C tel que A (C et C( B

Exemple :

No Commande  (( No Fournisseur,  n’est pas une DF directe car il existe : N° Facture tel que : No Commande  (( No Facture    et

No Facture  (( No Fournisseur

V. Structure d’accès théorique (SAT):

La SAT est le graphe de dépendances fonctionnelles élémentaires et  directes.

Pour construire la SAT :

- Etablir la liste de toutes les dépendances fonctionnelles.

- Eliminer toutes les DF  non élémentaires.

- Eliminer toutes les DF  non directes.

- Dessiner la SAT.

No Commande  (( No Fournisseur,  (DF non directe) .

No Commande  (( No Facture

No Commande  (( No Client.

No Commande  (( No Fournisseur

No Facture + No Produit (( Qte Facturée.

No Commande + No Produit (( Qte Commandée.

IV. Normalisation, Vérification, Décomposition du MCD :

IV.1 Introduction :

La structuration du MCD passe par trois étapes :

- Rassembler les informations (Donner les règles de gestion) du SI existant après détermination des objets et des relations.

- Normalisation, vérification et décomposition du MCD brute en appliquant un certain nombre de  règles, on obtient alors un MCD normalisé, vérifié, et décomposé.

- Validation du MCD par rapport au traitement, on obtient ainsi un MCD validé.

IV.2 Normalisation :

a- Normalisation des objets :

Les objets du MCD doivent être normalisés selon les règles suivantes :

- Première forme normale :

Dans un objet toutes les propriétés doivent être élémentaires (non décomposables) et chaque objet doit posséder un identifiant.

Remarque :

- Si l’objet ne possède pas d’identifiant, il faut le créer,

- Si l’objet possède plusieurs identifiants, il faut en choisir un (le plus adapté au système étudié).

- Les données concaténées doivent être décomposées.

Exemple :

Cet objet n’est pas en 1ère FN, car l’adresse client est une                      propriété composée de Rue, ville, et code postal.

On obtient ainsi l’objet Client en 1FN :

- Deuxième  forme normale :

Dans un objet, toutes les propriétés doivent dépendre entièrement de l’identifiant par une dépendance fonctionnelle élémentaire, autrement dit, toutes les  propriétés doivent dépendre entièrement et uniquement de l’identifiant.

Exemple 1 :

Exemple 2 :

- Troisième  forme normale

Dans un objet, toutes les propriétés doivent dépendre de l’identifiant par une DF élémentaire et directe.

Exemple :

Soit l’objet produit suivant :

On a :  ref-prod→des-prod

Des-prod→code-cat

Code-cat→des-cat

Et on a : ref-prod →des-cat           par une DF élémentaire

Cette entité n’est pas en 3FN, pour la rendre en 3FN, on doit éliminer les propriétés

code-cat et des-cat  de l’objet produit et les mettre dans un nouvel objet (catégorie)

b- Normalisation de relations :

Chaque propriété de la relation doit dépendre fonctionnellement de l’ensemble des identifiants des objets qui participent à cette relation, mais pas d’un ou  d’un sous-ensemble de ces identifiants.

On a : no client  + no commande→ date

Mais si on a: no commande → date

Comme la propriété date dépend fonctionnellement d’un sous-ensemble de l’ensemble code-client + no commande, on déduit donc que l’association « passe » n’est pas normalisée et pour la normaliser, il faut mettre la date dans l’objet commande.

Décomposition du MCD :

  - décomposition :

La décomposition consiste à remplacer une relation de dimension N par plusieurs relations de dimension inférieure.

Ces dépendances fonctionnelles  sont appelées : contrainte d’intégrité fonctionnelle (CIF)

  - CIF :

Une CIF sur plusieurs objets d’une relation exprime que l’un des objets est totalement identifier par la connaissance des autres objets.

Exemple1 :

Il existe une dépendance fonctionnelle entre l’objet Etudiant et Section.

La connaissance de l’étudiant détermine sans ambiguïté la section, donc il existe une CIF entre Etudiant et Section.

Remarque :

Dans une relation binaire, la présence des cardinalité (0,1) et (1,1) sur un objet exprime la présence d’une CIF pointant ver l’autre objet.

Exemple2 : soit l’association suivante :

On a : commande → client

Exemple3 :

Et soit la règle de gestion suivante : Pour une classe et une matière, il y a un professeur.

On a : N° classe + N° Matière → N° professeur

  - Partialité et totalité :

Une relation met en jeux des objets est dite :

    - Totalité : vis à vis de l’objet Oi, si aucune occurrence de cet objet ne peut exister sans participer à la relation ( cardinalité minimal égale à un)

    - Partialité :  vis à vis de l’objet Oi,  s’il existe des occurrences de cet objet qui ne participe pas à la relation(cardinalité minimale égal à zero).

  - Condition de décomposition d’une relation de dimension > 2

La décomposition d’une relation R de dimension n et de la collection d’objet (O1,O2,…,On) n’est possible que si les conditions suivantes sont vérifiées.

- Il existe une CIF entre une sous collection de R(O1,O2,…,On) et un objet Oi.

- La dimension de la sous-collection est inférieur à (n-1).

- La relation est totale vis à vis de la sous-collection (cardinalité minimale = 1).

La décomposition se fait comme suit :

- La CIF devient une relation de la sous-collection Oi et l’objet.

- Créer une nouvelle relation à partir de R et supprimer la pate qui la relie à l’objet cible.

Dim R=3								Règle de gestion :

K=1<3-1=2								Une commande est

Cardinalité Min =1							passé par un et un

seul client

Exemple :

Condition :

1 : DIM (fait cour) = 4.

2 : Dim (sous collection) = 2<4-1).

3 : la relation (fait cour) est totale vis à vis de l’objet (matière, classe).

# Text boxes

Nom Entité

Nom Entité 1

Nom Entité 2

Nom Association

Nom Entité 1

- Nom Propiété1

- Nom Propiété2

- Nom Propiété3

-……………….

Nom Entité 2

- Nom Propiété1’

- Nom Propiété2’

- Nom Propiété3’

-……………….

Nom Association

Employé

Machine

Service

Emprunte

Numéro : 001

Nom :Goutal

Prénom :Ali

Date de N : 09/12/80

Numéro : 002

Nom :Ait Mokhtar

Prénom :Mustapha

Date de N : 05/02/81

Nom Entité 1

- Nom Propiété1

- Nom Propiété2

- Nom Propiété3

-……………….

Nom Entité 2

- Nom Propiété1’

- Nom Propiété2’

- Nom Propiété3’

-……………….

Nom Association

(x1,y1)

(x2,y2)

Client

- No client

- Nom

Commande

- No com

- dte com

Passer

Contient1

Facture

- No facture

- Date- fact

Produit

- Réf produit

- Des- produit

Associer

Qte- com

Contient2

Qte- fact

(1,n)

(0,n)

(1,1)

(1,n)

(1,1)

(0,n)

(1,1)

(1,n)

Etudiant

- No étudiant

Module

- Code module

- libellé module

A pour note

Note

Examen

- No examen

- date examen

Assuré

- no assurance

- Nom assuré

- Prénom  assuré

- véhicule   no véhicule

type

marque

Assuré

- no assurance

- Nom assuré

- pré assuré

Véhicule

- no véhicule

- type

- marque

possède

Prof

- code prof

Module

- Code module

- libellé module

Enseigne

Salle

Nbr d’heur

Promotion

- No promo

Prof

- code prof

Module

- Code module

- libellé module

Enseigne

Nbr d’heur

Promotion

- No promo

Associe

Salle

(0,1)

(1,1)

(1,1)

(1,n)

(1,n)

(1,n)

Se trouve

Louer

noCL

date CL

Appartement

- no appart

Propriétaire

- no propriét

Immeuble

- no imm

Location

- no locat

Mise à disposition

No CMD

Date CMD

(1,1)

(1,1)

Enseigne

Professeur

Code-prof

Module

Code-module

Commande

Fournisseur

Facture

Client

Produit

Association

Association

Association

Association

Association

N° Commande

Date commande

N° Facture

Date Fact

N° Client

Nom Cl      Prénom CL

N° Produit

Désignation Produit

Qte commandé

Qte Facturé

N° Fournisseur

Nom F          Prénom F

Client

- no Client

- Nom Client

- Prénom  Client

- Adr Client

Client

- no Client

- Nom Client

- Prénom  Client

- Rue Client

-Ville Client

-Code postal

Client

- no Client

- Nom Client

- Prénom  Client

- Adr Client

Client est un objet en 2FN

Produit

- Ref Produit

- Des Produit

- Prix Produit

Le prix change en fonction du produit  et de la période.

Le prix ne dépend pas uniquement de la Ref produit mais aussi de la date.

Donc l’objet produit n’est pas en 2FN. La solution consiste à prendre le prix et le mettre dans  l’association qui va relier l’objet Produit à l’objet Date

(1,n)

(1,n)

Tarif

Prix

Produit

- Ref Produit

- Des Produit

Date

Date

Produit

- Ref Produit

- Des Produit

-code-cat

-des-cat

(1,n)

(1,n)

Appartient

Produit

- Ref Produit

- Des Produit

Catégorie

-code-cat

-des-cat

(1,1)

(1,n)

Passe

Date

Client

- no client

- nom client

Commande

-no com

-des-com

(1,1)

(1,n)

Passe

Client

- no client

- nom client

Commande

-no com

-des-com

-date

(1,1)

(1,n)

Appartient

Etudiant

- mat- etud

Section

-no section

CIF

(1,n)

(1,n)

(1,n)

Commande

- no command

Produit

- no produit

Passe

Client

- No client

CIF

(1,n)

(1,n)

(1,n)

(1,n)

Profésseur

- no prof

Salle

- no salle

Fait cours

Classe

- No classe

CIF

Matière

- No matière

(1,n)

(1,n)

Commande

No com

Produit

No prod

Client

No cl

Passe

CIF

(1,n)

(1,1)

(1,n)

(1,n)

Commande

No com

Produit

No prod

Client

No cl

Passe

passe

(1,n)

(1,n)

(0,n)

(1,n)

Professeur

Salle

Classe

Fait cour

CIF

Matière

(1,n)

(1,n)

(1,n)

(1,n)

(1,n)

(0,n)

(1,n)

Professeur

Salle

Classe

Fait cour

Enseigne

Matière