TP  N° 3(Instructions de chargement /rangement)

Exercice 1 : Saisir le programme suivant, puis assembler.

1- Exécuter et compléter le tableau suivant :

| Instruction | Adresse de A | Valeur de A | $10 | $11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A: .word 6 |  |  |  |  |
| la $10,A |  |  |  |  |
| lw $11,0($10) |  |  |  |  |

2- Que fait la macro « la $10, A » ?

R2 :

- Quel est le code assembleur correspondant à cette macro ?

R4 :

- Déduire le rôle du programme.

R3 :

Exercice 2: Saisir le programme suivant, puis assembler.

1- Exécuter et compléter le tableau suivant :

| Instruction | Valeur de A (adresse) | Mot [A] | $10 | $11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A: .word 6 |  |  |  |  |
| addi $11,$0,8 |  |  |  |  |
| la $10,A |  |  |  |  |
| sw $11,0($10) |  |  |  |  |

2-Déduire le rôle du programme.

R2 :

Exercice 3 : Ecrire un programme assembleur qui permet de :

- Réserver en mémoire deux mots de 32 bits aux adresses var1 et var2 et de les initialiser respectivement aux valeurs 0x12 et 0x56 ;

- Additionner leurs valeurs puis ranger le résultat en mémoire à l’adresse var3.

# Text boxes

.data

A: .word 6

.text

_start:

la $10,A

lw $11,0($10)

addi $2,$0,10

syscall

.data

A: .word 6

.text

_start:

addi $11,  $0,8

la $10, A

sw $11, 0($10)

addi $2,$0,10

syscall