## Slide 1: Chap 5. Câblage d’un réseau
Il faut tout d’abord disposer des matériels et des logiciels appropriés.
Choisir le réseau local que vous voulez créer:
Ethernet ou Anneau à jeton
Topologie à utiliser : optez pour des cartes Ethernet pour créer un réseau local plus simple et moins coûteux à installer.
Topologie physique en bus ou en étoile

## Slide 2: Topologie
La topologie en bus est la plus économique si les stations de travail sont dans une même pièce.
La topologie en étoile nécessite l’achat d’un concentrateur (hub) : meilleure que la précédente pour une évolution future du réseau ( avoir + de 10 stations à la maison!!!!).
Choix : raccordement en bus

## Slide 3: Etapes d’installation
1ère étape
Un câble dit « Ethernet fin »
Autant de prise BNC en T que vous raccordez au cartes d’ordinateurs sur le câble (disponibles dans les cartes réseaux), soit 5 au total.
Des prises BNC femelles pour raccorder les prises précédentes sur le câble (prévoir également 5).
Des bouchons terminaux aux extrémités de câble pour la masse et pour éviter les signaux parasites

## Slide 4: installation
Des cartes réseaux (ou cartes Ethernet), une par ordinateur à connecter.
Remarque : pour les Portables, utiliser des cartes équipées de 2 connecteurs (BNC et RJ45), pour pouvoir utiliser la même carte en cas de changement de réseau physique.

## Slide 5: Logiciels de communication
Vous devez également disposer sur chaque machine connectée des logiciels de communication:
Un pilote (driver) pour chaque carte réseau; fourni en général par le constructeur de la carte
Une pile TCP/IP par ordinateur, le plus souvent fournie avec le système d’exploitation
Un navigateur par ordinateur

## Slide 6: Etapes suivantes
Il faut assembler tout cela;
Les système d’exploitation possèdent des fonction de type Plug and Play (branchez et jouez). Les pilotes et autres logiciels sont faciles à installer (guide de l’utilisateur).
Dernière étape : affectation des adresses IP à toutes les machines.

## Slide 7: :
Concentrateur (hub) =
Commutateur
Routeur
Réseaux d’interconnexion
Driver =
Moteur de recherche=

## Slide 8: Equipements intermédiaires pour réseaux
Connecteur : il réalise la connexion mécanique: branchement sur le support (connecteur T pour câble coaxial).
Adaptateur : (transceiver ou transmetteur), est responable de la transmission électrique). C’est un composant qui se trouve sur la carte, entre l’équipement et le support physique. Il se charge de la mise en série des octets (transmission bi-série).

## Slide 9: Carte réseau
Coupleur est appelé carte réseau ou carte d’accès ( carte ethernet par exemple) se charge de :
Contôler les transmissions sur le câble
Formatage et déformatage des bloc de données à transmettre
Détection d’erreurs
Gestion de ressources (zones mémoire)

## Slide 10: Equipements réseau
Nœud de transfert : sert à transférer des blocs d’informations (trames), d’une entrée dans le noeud vers une sortie desservant le nœud suivant.
Répéteur et le pont (composants de la couche physique).
Contrairement au répéteur le pont est un organe intelligent, capable de reconnaitre les @des blocs d’infos qui transitent. Passage d’un réseau vers un autre.
Concentrateur : permet de concentrer le trafic provenant de différents terminaux.
Hub : Récupère un signal arrivant d’une entrée et le duplique vers l’ensemble des portes de sortie.

## Slide 11: Révisions
Exercice 1 : Peut-on attribuer ces adresses à un ordinateur TCP/IP
0.1.1.1 Non c’est une @ particulière
18.1.0.1 @ de classe A ( Premier bit débute par 0
126.200.15.89 @ de classe B (les 2 premiers bits: 10)
129.256.58.84 Non, la valeur 256 est en dehors de la marge 255
10.255.255.255 Non c’est une adresse de diffusion

## Slide 12: Exercice 1 (suite)
185.27.1.25 Oui adresse de classe B
255.100.1.1 Non c’est une adresse hors classe
[ Rappel 0 classe A / 10 classe B / 110 classe C
/1110 classe D / 11110 classe D réservée pour une utilisation future ]
234.10.20.30 Non c’est une adresse réservée au multicast
64.255.11. 48 Oui c’est une adresse de classe A
220.87.56.95 Oui c’est une adresse de classe C

## Slide 13: Exo2:
Pour l’adresse 145.245.45.225
Le premier octet de l’adresse donne en binaire 10010001. Les 2 premiers bits indiquent qu’il s’agit de la classe B
Le masque par défaut de la classe B est
255.255.0.0(/16) Nous avons en binaire:
11111111. 11111111.00000000. 00000000.

## Slide 14: Suite (exo2)
3. Adresse Réseau ?
Pour trouver l’adresse réseau par défaut, on va appliquer le masque réseau par défaut à l’adresse IP à l’aide l’opérateur logique .AND.
On obtient alors :
145.245.0.0
.

## Slide 15: suite
4 Masque sous-réseau ? Si le réseau comporte 60 sous-réseaux;
Pour obtenir 60 subdivisions du réseau, nous devons augmenter le masque sous-réseau de 6 bits. Car 2**6, donne 64 qui est le plus petit exposant de 2 supérieur à 60. Le masque du sous-réseau sera donc 255.255.252.0 (22)
[11111111.11111111.11111100.00000000]

## Slide 16: Exercice 3
Soit un utilisateur ayant une adresse IP 143.27.102.101 avec un masque 255.255.192.0
1) adresse de classe classe B
2) Adresse du ss-réseau
@sous-réseau= @IP. AND. Masque SR
143.27.102.101 .AND.255.255.192.0
10010001.11011000.11001100. (101)binaire
11111111.11111111.11000000.00000000
=143.27.192.O/14
3) Adresse de diffusion 143.27.255.255/14

## Slide 17: Services TCP/IP: Question Cours
Les champs d’un datagramme IP qui interviennent dans les opérateurs de fragmentation et de réassemblage sont : identificateur, flag et offset fragment
Options:
Sécurité : degré de confidentialité du datagramme
Option Routage :
Stricte : chemin prédéfini
Lâche définie par la source ( liste de routeurs obligatoires)

## Slide 18: Suite question cours
Option enregistrement de route : chaque routeur rajoute son @IP au datagramme
Option Horodatage : chaque route rajoute son @IP + l’heure et la date
Avantage du NAT ( Network Adress Translator):
Simplifie la gestion du réseau: libre plan d’adressage interne à l’administrateur
Economie d’adresses IP publiques
Sécurise les terminaux (joue le rôle de parefeu)

## Slide 19: NAT (Network Adress Translation)
On distingue deux catégories du NAT :
NAT statique
NAT dynamique
Le NAT maintient une table de correspondance entre IP publique et adresses internes attribuées par l’administrateur du réseau.