## Slide 1
Université de BEJAIA ( ALGERIE)
Faculté des sciences de la nature et de la vie
Département de Microbiologie
Laboratoire de Microbiologie Appliquée
Microbiologie Industrielle
Chargée de cours : Pr. Boucherba Nawel
Métabolites (deuxième partie)

## Slide 2
Les polysaccharides industriels
origines : les plantes (cellulose, pectine, gomme arabique et l’amidon) et les algues (agar-agar, alginate, carraghénine). Les microorganismes, y compris les bactéries et les champignons.
Selon leur localisation par rapport à la cellule productrice, on distingue 3 types de polysaccharides d’origines microbiennes:
Les polysaccharides intracellulaires : ces types de polysaccharides sont difficiles à extraire
Les polysaccharides de la paroi : comme la chitine , ces types de polysaccharides sont aussi difficiles à extraire.
Les polysaccharides extracellulaires : ces types de polysaccharides extracellulaires, ne forme pas des liaisons covalents avec la paroi de la cellule microbienne. Ils sont appelés des exopolysaccharides (EPS), ils sont soit sécrété hors de la cellule microbienne sous la forme de boue lâche, soit ils enrobent la cellule microbienne sous forme d'une capsule appelée slime ou ‘‘capsular polysaccharides (CPS)’’.
Fonction des EPS :
Protègent le micro-organisme contre la dessiccation
Permettent au microorganisme de s’échapper du système immunitaire
Agissent comme une barrière contre les virus et les agents chimiques
facilitent la fixation du microorganisme sur les différentes surfaces
Sont des réserves énergétiques.

## Slide 3
L’ Alginate : C’est un hétéro polymère linéaire d’acide D-mannuronique, dont certaines unités sont acétylés, et d'acide L-guluronique. La liaison se fait via β-1-4 . Ce polymère est biosynthétisé par les bactéries à Gram négatives:
Pseudomonas sp et Azotobacter vinlandii

## Slide 4: Structure chimique de l’Alginate

## Slide 5: Applications de l’alginate
Appliqués dans l’industrie agro-alimentaire pour leur propriété émulsifiante, gélifiante, épaississante, et stabilisante, surtout dans les produits à base de lait (glaces, crèmes glacées) ainsi que les pâtisseries.
Il peut être utilisé aussi pour encapsuler des médicaments, sous forme de billes d'alginates, et pour la fabrication des produits de beauté .

## Slide 6: Le curdlane
Le curdlane est un homopolymère linéaire non ramifié de D-glucose, unis par des liaisons β (1→3) glycosidiques . Produit par l’espèce Alcaligenes faecalis var.myxogenes, ainsi que certaines espèces du genre Agrobacterium. Il est utilisé comme additif alimentaire (épaississant et stabilisant) (E424)

## Slide 7: Structure chimique du curdlane

## Slide 8: Le Dextrane
Est un homopolymère ramifié de α-D-glucose, liée par des liaisons α (1→6) glycosidiques, avec des ramifications de types α (1→3) ou α (1→4) . Ce polysaccharide est synthétisé par plusieurs microorganismes, dont Leuconostoc mesenteroides

## Slide 9: Structure chimique du dextrane

## Slide 10: Production, caractéristiques et applications
Le dextrane à partir du saccharose, par dextranasesucrase. Le produit obtenu, dit «dextrane natif», possède une MM élevée, par conséquent, il ne peut pas être utilisé sous cet état. Pour cela, le « dextrane natif» subit une hydrolyse par l’acide chlorhydrique dilué, afin d’obtenir un dextrane de faible masse molaire moyenne, le dextrane peut être utilisée pour substituer le plasma sanguin, puisqu’il possède des effets anti-thrombiques, et permet d’activer le flux sanguin

## Slide 11: La gomme gellane (E418)
C’est un hétéropolyoside linéaire, constitué par des unités répétitives de tétrasaccharide (quatre sucres), qui se compose de deux résidus de D-glucose ainsi que les résidus de L-rhamnose et d'acide D-glucuronique (Figure 27). La gomme gellane est produite par la bactérie Sphingomonas elodea. Elle est utilisée comme additif alimentaire, en tant que gélifiante et épaississante dans plusieurs préparations alimentaires

## Slide 12: Structure de la gomme gellane

## Slide 13: La gomme xanthane
hétéropolysaccharide obtenue par la fermentation aérobie des sucres par des bactéries du genre Xanthomonas : Xanthomonas campestris, Xanthomonas carotae, Xanthomonas malvacearum et Xanthomonas phaseoli. phytopathogènes .
X. campestris, est utilisée pour la production commerciale de xanthane . La structure de la gomme xanthane est formée par une chaine principale d’unités de D-glucose liées en β (1→4), sur laquelle, il y a des ramifications latérales toutes les deux unités de glucose, constitué par un trisaccharide formé par un α-D-mannose, un acide β-D-glucuronique et un β-D-mannose terminal.

## Slide 14: Structure de la gomme xanthane

## Slide 15: Fabrication industrielle de la gomme xanthane
Environ 20 000 tonnes de xanthane sont produites chaque année.
La première étape consiste à la mise en culture de la bactérie, X. campestris. La culture obtenue sera utilisée pour inoculer des fermenteurs à l’échelle pilote de 50 à 200 m3 de volume.
Le milieu de culture industrielle : Une source de carbone à raison de 30–40 g / L, elle est généralement le Dglucose, le saccharose ou la mélasse. Une source d’azote : ajouté avec un rapport, carbone/azote d'environ 10/1, pour obtenir un rendement élevé du produit. Les principales sources d’azote utilisées sont : la caséine, hydrolysat de soja, sels d'ammonium, la peptone, Corn steep liquor, et l’extrait de levure. Des traces de MgCl2. Une solution tampon de phosphate.

## Slide 16: Fabrication industrielle de la gomme xanthane
La culture est maintenue en agitation à la température entre 28 et 30 ° C, à pH=7,0.
La bactérie commence à produire pendant la phase exponentielle de croissance, et la fermentation est terminée après 3 jours d’incubation.
À la fin , la culture est chauffée à 100-110 °C pendant 10 min pour tuer les bactéries et améliorer les propriétés rhéologiques du xanthane.
une série d'étapes de purification par filtration, puis une précipitation dans l’isopropanol, en fin une étape de centrifugation pour obtenir la gomme xanthane
Après séchage, le résidu est broyé pour obtenie une poudre. Le rendement minimal attendu est d’environ 25 g/L à 50 g/L.

## Slide 17: Les vitamines
Les vitamines sont des molécules organiques indispensables, en quantités infimes, au métabolisme cellulaire d’un organisme vivant, qui est incapable de les synthétiser.
On distingue deux types de vitamines, les vitamines lipophiles, comme les vitamines D, E, K et A, et les vitamines hydrosolubles, dont les huit vitamines du groupe B (pour béribéri, une maladie causée par une carence en vitamine B1) .

## Slide 18: Les vitamines
Parmi les vitamines hydrosolubles, la vitamine B12, qui est utilisée comme complément alimentaire, puisqu’elle est indispensable au fonctionnement normal du cerveau et à la formation du sang, pour cela, cette molécule est utilisée pour le traitement de l’anémie pernicieuse, ainsi qu’elle est essentielle à la synthèse, la régulation de l'ADN, et au métabolisme des acides aminés et des acides gras
plusieurs vitamines sont produites industriellement par voie microbienne, dont, la cobalamine (vitamine B12)
Structure et microorganismes producteurs de la vitamine B12: Seules les bactéries et les archées peuvent synthétiser la vitamine B12. Les bactéries capables de synthétisées les cobalamines (vitamine B12), sont généralement isolées à partir du sol, et appartiennent à différentes espèces, Propionibacterium freudenreichii; Pseudomonas denitrificans ; Propionibacterium shermanii, Streptomyces olivaceus

## Slide 19: Sources alimentaires de vitamine B12
La vitamine B12 est la seule vitamine systématiquement absente des aliments d’origine végétale. Les meilleures sources de vitamine B12 sont les abats (notamment le foie)
la viande, la volaille, le poisson, les fruits de mer et les produits laitiers.
les œufs et le lait de chèvre et les produits qui en sont issus en contiennent peu.
On a cru longtemps que les aliments à base de soja (comme le tofu, le miso ou le tempeh), les algues, la levure de bière, les céréales et les champignons contenaient de la vitamine B12. Il n’en est rien : ils contiennent en fait une pseudo-vitamine B12 inefficace.

## Slide 21: Structure de la vit B12
C’est est une molécule organique composée d'un anneau corrinoïde tétrapyrrolique, avec un atome de cobalt au centre, qui se lie avec des ligands axiaux supérieurs (R) et inférieurs (R’) .
En fonction de la nature des ligands axiaux (supérieurs et inférieurs), la vitamine B12, prendra ainsi différente dénomination : "cyanopseudocobalamine", "méthylpseudocobalamine", "hydroxypseudocobalamin" ou "adénosylpseudocobalamine.
le ligand axial inférieur (R’) peut-être un groupement diméthylbenzimidazole (DMB) ou bien un groupement adénine, alors que le ligand axial supérieur (R) peut-être soit un groupe cyano (-CN), un groupe hydroxyle (-OH), ou un groupe méthyle (-CH3)

## Slide 22: Production industrielle de la vitamine B12
En raison de leur productivité élevée en vitamine B12 et de leur croissance rapide, les espèces, Propionibacterium shermanii, Propionibacterium freudenreichii et Pseudomonas denitrificans, sont les plus utilisées en industrie pour la production de la vitamine B12. Cependant, dues à la différence du mécanisme de biosynthèse de la vitamine B12, les conditions de fermentation utilisées sont différentes pour les deux genres

## Slide 23: Production industrielle de la vitamine B12
Les deux espèces, Propionibacterium shermanii, Propionibacterium freudenreichii, sont des microaérophiles, et elles sont capables de produire la vitamine B12 uniquement avec de faibles pressions en oxygènes.
la biosynthèse du ligand axial inférieur (R’) diméthylbenzimidazole (DMBI) est effectuée dans des conditions d’aérobiose. Par conséquent, deux étapes sont requises. Au cours des 3 premiers jours de la fermentation, les bactéries sont cultivées en conditions d’anaérobiose. Cela conduit à l’accumulation de l’intermédiaire, cobinamide, qui est le précurseur de la vitamine B12 dépourvu du fragment DMBI.
Dans la deuxième phase, la culture est aérée légèrement, pendant 1 à 3 jours, ce qui permet à la bactérie d'entreprendre la synthèse oxygénée du DMBI, et de la lier au cobamide, pour former la vitamine B12 . En parallèle de la production intracellulaire de la vitamine B12,

## Slide 24: Production industrielle de la vitamine B12
Les deux espèces du genre Propionibacterium, excrètent de l'acide propionique et l'acide acétique ce qui provoque une baisse de pH, donc il est important de neutraliser les acides accumulés afin de maintenir la culture à pH 7 .
À la fin de la fermentation, la culture est chauffée à 80–120 ° C pendant 10–30 min à pH 6,5–8,5
Elle est traitée avec du cyanure ou du thiocyanate pour obtenir la cyanocobalamine, qui est la forme commercialement la plus courante de la vitamine B12, car c’est la molécule la plus stable à l'air libre et la plus facile à cristalliser, et donc à purifier une fois produite par fermentation bactérienne
La vitamine B12 est précipitée par l'ajout de l'acide tannique, puis purifier avec des colonnes d'adsorption ou échangeuses d'ions