## Slide 1
Université A. Mira de Bejaia. Niveau: Première année Master.
Faculté de Technologie. Options:
Département de Génie Mécanique. Matière: Méthode des Eléments Finis.
Module: Méthode des Eléments Finis (MEF).
Présentation des corrections de la première série des travaux dirigés
« Techniques d’interpolations nodales».

## Slide 2
Corrigé de la série N°02 « Techniques d’interpolations nodales».
Exercice 01:
Soit un élément à une dimension quadratique (à trois nœuds), défini en 2D dans le plan (x, y). Les coordonnées des nœuds de cet élément sont les suivantes (dans l'ordre) : nœud 1 (0 , 0); nœud 2 (1, 0.5) et nœud 3 (2 , 0 ). On associe cet élément réel à son élément de référence.
Déterminer les expressions de x(ξ) et y(ξ).

## Slide 3
Corrigé de la série N°02 « Techniques d’interpolations nodales».
Solution de l’exercice 01:
Détermination des expressions de et pour un élément quadratique 1D dans le plan (x, y).
La relation entre l’espace réel à une dimension de coordonnée ‶ x ″ et l’espace de référence à une dimension de coordonnée ‶ ξ ″ s’écrit comme suite:
Pour un élément quadratique 1D les fonctions d’interpolation sont comme suites :

## Slide 4
Corrigé de la série N°02 « Techniques d’interpolations nodales».
On a
;
et
A partir de ces données, on peut écrire :
La relation entre l’espace réel à une dimension de coordonnée ‶ ″ et l’espace de référence à une dimension de coordonnée ‶ ″ s’écrit comme suite :

## Slide 5
Corrigé de la série N°02 « Techniques d’interpolations nodales».
Élément quadratique a 3 nœuds dans le plan (x,y)
Y
X
X=1
X=0
X=2
Y=0.5
2
3
1
ξ = -1
ξ = 0
ξ = 1
Élément de reference

## Slide 6
Corrigé de la série N°02 « Techniques d’interpolations nodales».
Exercice 02:
Soit un élément triangulaire linéaire (à trois nœuds), défini en 2D dans le plan (x, y). Les coordonnées des nœuds de cet élément sont les suivantes (dans l'ordre) : nœud 1 (x1 , y1); nœud 2 (x2 , y2) et le nœud 3 (x3 , y3). On associe cet élément réel à son élément de référence.
Déterminer les expressions de x(ξ, η) et y(ξ, η)

## Slide 7
Solution de l’exercice 02:
Corrigé de la série N°02 « Techniques d’interpolations nodales».
1/ Détermination de l’expression de l’interpolation et .
Commençant par écrire les expressions de et .
On a :
Et
Donc d’après les tables, les fonctions du plan sont comme suites pour un élément de type triangle linéaire.

## Slide 8
Corrigé de la série N°02 « Techniques d’interpolations nodales».
Et donc :
Cela donne pour :
Et pour :

## Slide 9
Corrigé de la série N°02 « Techniques d’interpolations nodales».
Exercice 03:
Soit un élément triangulaire linéaire, défini en 2D dans le plan (x, y). Les coordonnées des nœuds de l’élément sont les suivantes : nœud 1 (0,0); nœud 2 (1,0) et nœud 3 (1,1). On interpole ensuite un champ de températures T(x, y) à l’intérieur de cet élément. Les températures aux nœuds sont respectivement T1, T2 et T3.
1- En passant par l’élément de référence associé à cet élément réel, déterminer l’expression de l’interpolation T(x, y).
2- Sans passer par l'élément de référence, retrouver le résultat précédent en posant que l'interpolation T(x, y) est de la forme:

## Slide 10
Corrigé de la série N°02 « Techniques d’interpolations nodales».
Solution de l’exercice 03:
1/ Détermination de l’expression de l’interpolation , en passant par l’élément de référence.
On a un élément triangulaire linéaire ‶TRI 3″ dans le plan en 2D, tels que :
nœud 1 (0, 0)
;
nœud 2 (1, 0)
et
nœud 3 (1, 1)
Y
X
T1
T2
T3
1
2
3
: champ de température interpolé à l’intérieur de cet élément.

## Slide 11
Corrigé de la série N°02 « Techniques d’interpolations nodales».
On associe un élément de référence.
Passant par l’élément de référence pour , on a :
η
ξ
1
2
3
L’élément de référence.
En général, on écrit :

## Slide 12
Corrigé de la série N°02 « Techniques d’interpolations nodales».
Donc :
Basant toujours sur les tables (les annexes), les fonctions du plan sont comme suites pour un élément de type triangle linéaire.
Cela permet d’écrire :
Or :

## Slide 13
Corrigé de la série N°02 « Techniques d’interpolations nodales».
Et
Vérification
Si (ξ=0, η=0) ⇒ le nœud 1 égale , c’est-à-dire et , ce qui correspond au nœud 1 dans le plan réel.

## Slide 14
Corrigé de la série N°02 « Techniques d’interpolations nodales».
Pour les deux autres nœuds
Remplaçons par leurs relations respectivement
On aura :
Et
Cela donne :

## Slide 15
Corrigé de la série N°02 « Techniques d’interpolations nodales».
Remplaçons et dans
2/ Retrouvons le résultat précédent sans passer par l’élément de référence en posant que :
On sait que

## Slide 16
Corrigé de la série N°02 « Techniques d’interpolations nodales».
On sait également que
Pareil pour
Finalement, on retrouve le résultat précédent en remplaçant par leurs valeurs respectives

## Slide 17
Corrigé de la série N°02 « Techniques d’interpolations nodales».
Exercice 04:
On considère une barre étudiée en transfert de chaleur le long de l’axe x. La barre est définie entre x = 0 et x = 4. On mesure 1a température 1e long cette barre en 3 points. Pour x = 0 (nœud l) on a T1 = 0. Pour x = 1 (nœud 2) on a T2 = 1. Pour x = 4 (nœud 3) on a T3 = 2. On cherche à interpoler à partir de ces mesures un champ de températures T(x) pour x  [0,4].
1- Déterminer l’interpolation T(x) en utilisant un maillage avec un seul élément 1D quadratique et en passant par l’élément de référence.
2- Déterminer ensuite cette interpolation T(x) par interpolation directe sur 1’ élément réel.

## Slide 18
Corrigé de la série N°02 « Techniques d’interpolations nodales».
Solution de l’exercice 04:
1/ Détermination de l’interpolation en utilisant un maillage avec un seul élément 1D quadratique et en passant par l’élément de référence.
On a :
Nœud 1 ⇒ et
Nœud 2 ⇒ et
Nœud 3 ⇒ et
Avec

## Slide 19
Corrigé de la série N°02 « Techniques d’interpolations nodales».
Donc
Et
Donc comme résultat :
- 1

## Slide 20
Corrigé de la série N°02 « Techniques d’interpolations nodales».
Remplaçons dans l’équation T(ξ) pour avoir T(x):
2/ Si on utilise le polynôme de Lagrange :
Avec

## Slide 21
Corrigé de la série N°02 « Techniques d’interpolations nodales».
On remplace dans

## Slide 22
Corrigé de la série N°02 « Techniques d’interpolations nodales».
Finalement

## Slide 23
Corrigé de la série N°02 « Techniques d’interpolations nodales».
Exercice 05:
On considère une barre étudiée en transfert de chaleur le long de l’axe x. La barre est définie entre x = 0 et x = 1. On mesure 1a température 1e long cette barre en 3 points. Pour x = 0 (nœud l) on a T1 = 20. Pour x = 0,5 (nœud 2) on a T2 = 25. Pour x = 1 (nœud 3) on a T3 = 22. On cherche à interpoler à partir de ces mesures un champ de températures T(x) pour x  [0,1].
1- Déterminer l’interpolation T(x) en utilisant un maillage avec un seul élément 1D quadratique et en passant par l’élément de référence.

## Slide 24
Corrigé de la série N°02 « Techniques d’interpolations nodales».
Solution de l’exercice 05:
On a comme données :
Noeud 1
⇒
x1 = 0
et
Noeud 2
⇒
x2 = 0.5
et
Noeud 3
⇒
x3 = 1
et
En utilisant un élément quadratique :
Avec
et

## Slide 25
Corrigé de la série N°02 « Techniques d’interpolations nodales».
Se basant toujours sur les tables (les annexes), les fonctions d’interpolation pour un élément 1D quadratique sont :
Cela nous permet d’écrire :

## Slide 26
Corrigé de la série N°02 « Techniques d’interpolations nodales».
On interpole dans l’élément de référence
Avec
;
et
Après développement, on obtient :
En remplaçant (1) dans (2)

## Slide 27
Corrigé de la série N°02 « Techniques d’interpolations nodales».
2/ En utilisant deux éléments linéaires
Pour le premier élément :
Or

## Slide 28
⇒
Revenons à :
Pour le deuxième élément , de la même manière on obtient :
Et
Corrigé de la série N°02 « Techniques d’interpolations nodales».