## Slide 1
Université A. Mira de Bejaia. Niveau: Première année Master.
Faculté de Technologie. Options:
Département de Génie Mécanique. Matière: Méthode des Eléments Finis.
Module: Méthode des Eléments Finis (MEF).
Présentation des corrections de la première série des travaux dirigés
« Techniques d’interpolations nodales».

## Slide 2
Corrigé de la série N°03 « Techniques d’interpolations nodales».
Exercice 01:
On considère une barre définie 1e long de l’axe x. Cette barre est maillée avec deux éléments. Le premier élément (associé aux nœuds 1,2 et 3) est un élément l D quadratique. Le deuxième élément est un élément 1D linéaire (associé aux nœuds 3 et 4). On donne également à 1a figure suivante 1a position et la numérotation des nœuds de chaque élément.
Figure 01 — Interpolation le long d’une barre.
Les coordonnées x des nœuds sont : nœud l (x=0), nœud 2 (x=1), nœud 3 (x=2) et nœud 4 (x=3).
On cherche à interpoler un champ de déplacements u(x) 1e long de cette barre. On mesure les déplacements u aux nœuds suivants : u1 = 0, u2 = 2, u3 = 4, u4 = 0.
Déterminer l’interpolation u(x) (pour chaque élément) en passant par l’élément de référence. Veuillez noter u(1)(x) l’interpolation sur le premier élément et u(2)(x) l’interpolation sur le deuxième élément.
En déduire l’expression de la déformation x au milieu de la barre (pour x= 1.5).
X
X
1
2
3
4

## Slide 3
Corrigé de la série N°03 « Techniques d’interpolations nodales».
Solution de l’exercice 01:
Donner ensuite 1’expression de en fonction de (pour chaque élément) pour l’élément de référence associé à ces types d’éléments.
On a une barre maillée avec deux éléments. Le premier élément est un élément 1D quadratique, par contre le deuxième élément est un élément 1D linéaire.
1
2
3
4
0
X
X=0
X=3
Elément 1
Elément 2
1/ Détermination de l’interpolation (pour chaque élément) en passant par l’élément de référence et ?

## Slide 4
Corrigé de la série N°03 « Techniques d’interpolations nodales».
Commençons par l’élément quadratique 1D à 3 nœuds
Et

## Slide 5
Corrigé de la série N°03 « Techniques d’interpolations nodales».
or
Pour le deuxième élément linéaire 1D à 2 nœuds
Avec
et

## Slide 6
Corrigé de la série N°03 « Techniques d’interpolations nodales».
⇒
Et
Or
et
Cela permet d’écrire :

## Slide 7
Corrigé de la série N°03 « Techniques d’interpolations nodales».
Mais
Pour
2/ Donnons l’expression de en fonction de (pour chaque élément) pour l’élément de référence associé à ces types d’éléments.
Donc pour le premier élément :

## Slide 8
⇒
Corrigé de la série N°03 « Techniques d’interpolations nodales».
Pour le deuxième élément :

## Slide 9
Corrigé de la série N°03 « Techniques d’interpolations nodales».
Exercice 02:
Soit un élément triangulaire linéaire défini en 2D dans le plan (x, y). Les coordonnées des nœuds de l’élément sont les suivantes : nœud 1 (xl,y1), nœud 2 (x2,y2), nœud 3 (x3,y3). On associe cet élément réel a son élément de référence.
Déterminer 1a matrice Jacobienne associée à cet élément ainsi que son déterminant et sa matrice inverse.

## Slide 10
Corrigé de la série N°03 « Techniques d’interpolations nodales».
Solution de l’exercice 02:
1/ Déterminons ‶la matrice Jacobienne″ associée à cet élément :
On a une forme particulière de la matrice Jacobienne en EF, cas du TRI 3 avec nœud 1 , nœud 2 et nœud 3 .
Avec

## Slide 11
Corrigé de la série N°03 « Techniques d’interpolations nodales».
Remplaçons et dans
On aura :
Avec
;
;

## Slide 12
Corrigé de la série N°03 « Techniques d’interpolations nodales».
Et
;
;
;
;
Donc
Calculons le déterminant de

## Slide 13
Corrigé de la série N°03 « Techniques d’interpolations nodales».

## Slide 14
Corrigé de la série N°03 « Techniques d’interpolations nodales».
Exercice 03:
Soit une zone rectangulaire (figure 01) définie dans le plan (x, y) à l’intérieur de laquelle on désire interpoler un champ de températures T(x, y) à partir de la mesure de la température aux quatre coins de la zone. On assimile cette zone a un élément fini quadrilatéral à quatre nœuds.
Figure 02 Définition de la zone rectangulaire.
Les coordonnées des nœuds de 1’élément et les températures associées sont les suivantes : nœud 1 (0,0), nœud 2 (2,0), nœud 3 (2,1), nœud 4 (0,1) et T1= 20, T2 = 21, T3 = 18, T4 =15.
1- En passant par l’élément de référence, calculer l’expression de l’interpolation T(x, y).
2- Calculer ensuite l’expression du gradient de température.
3- Calculer et dessiner 1a courbe isovaleur correspondant à T = 20 degrés.

## Slide 15
Corrigé de la série N°03 « Techniques d’interpolations nodales».
Solution de l’exercice 03:
On a :
nœud 4
Nœud 1
;
nœud 2
;
nœud 3
;
Et
;
;
;
Revenons à l’élément de référence
Avec les fonctions d’interpolation d’un élément quadrangle linéaire suivantes :

## Slide 16
Corrigé de la série N°03 « Techniques d’interpolations nodales».
Et

## Slide 17
Corrigé de la série N°03 « Techniques d’interpolations nodales».
Or dans l’élément de référence

## Slide 18
Corrigé de la série N°03 « Techniques d’interpolations nodales».
Or pour
et

## Slide 19
Corrigé de la série N°03 « Techniques d’interpolations nodales».
2/ Le vecteur gradient de la température aura pour composantes :
3/Calculons et dessinons la courbe isovaleur correspondante.
A C’est-à-dire, trouvons les telle que

## Slide 20
Corrigé de la série N°03 « Techniques d’interpolations nodales».
Y
X
0

## Slide 21
Corrigé de la série N°03 « Techniques d’interpolations nodales».
Exercice 04:
Reprendre l’exercice précédent avec les mêmes données numériques pour les coordonnées des nœuds et les valeurs de températures mais en considérant cette fois un maillage de la zone utilisant deux triangles linéaires (figure 03). On désire toujours interpoler un champ de températures T(x, y) a partir de la mesure de la température aux quatre coins de la zone. L’élément (1) est constitué des nœuds 1, 2 et 4. L’élément (2) est constitué des nœuds 2, 3 et 4.
Figure 03 : Maillage de la zone rectangulaire avec deux éléments triangulaires linéaires.
1- En passant par l’élément de référence, calculer l’expression de l’interpolation T(x, y) sous la forme de T(1)(x, y) et T(2)(x, y).
2- Calculer ensuite l’expression du gradient de température.
3- Calculer et dessiner 1a courbe isovaleur correspondant à T = 20 degrés.

## Slide 22
Corrigé de la série N°03 « Techniques d’interpolations nodales».
Solution de l’exercice 04:
On a deux triangles linéaires :
L’élément 1 avec les nœuds 1, 2 et 4.
L’élément 2 avec les nœuds 2, 3 et 4.
1
2
Y
X
1
4
3
2
(0, 0)
(0, 1)
(2, 1)
(2, 0)
1/ Donc calculons en passant par l’élément de référence l’expression de l’interpolation et .

## Slide 23
Corrigé de la série N°03 « Techniques d’interpolations nodales».
Pour l’élément (1) :
et
Avec les fonctions d’interpolation d’un élément de type triangle linéaire suivantes :

## Slide 24
Corrigé de la série N°03 « Techniques d’interpolations nodales».
Et pour :
⇒
Or
où
et
Donc

## Slide 25
Corrigé de la série N°03 « Techniques d’interpolations nodales».
Pour l’élément (2) :
et
Donc
⇒
Et pour :
mais on a déjà
donc

## Slide 26
Corrigé de la série N°03 « Techniques d’interpolations nodales».
Or
On remplace et par leurs expressions respectives

## Slide 27
2/ Calculons le gradient de température.
Corrigé de la série N°03 « Techniques d’interpolations nodales».
On peut remarquer que le gradient n’est pas situé à la frontière entre les deux éléments.
3/ Concernant l’équation de l’isovaleur c’est-à-dire l’ensemble des points (x, y) telles que :

## Slide 28
Corrigé de la série N°03 « Techniques d’interpolations nodales».
Sur l’équation (1) :
⇒
⇒
Sur l’équation (2) :
⇒
On peut remarquer que le champ de température est bien situé à la frontière.