## Slide 1
Cours : initiation a la composition en architecture
Dr. Talantikite Soundouss Ismahane
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Abderrahmane Mira Bejaia
Faculté de technologie
Département d’Architecture
Module: Théorie de projet 1

## Slide 2: initiation a la composition en architecture
Cours 07

## Slide 3: Structuration du cours
Les propriétés de la forme
Génération et transformation de la forme
Lois de composition, concepts essentiels

## Slide 4: Les propriétés de la forme
Par ’’forme’’ on désigne l’apparence ou configuration extérieure et intérieure qui permet de reconnaître un édifice, cette forme que l’architecte génère possède certaines propriétés géométriques, dimensionnelles, de couleur et de texture, de position, d’orientation et d’inertie visuelle :

## Slide 5: Les éléments primaires

## Slide 6: Les éléments primaires
Comment générer une forme ?
Toute forme peut prendre naissance à partir d’éléments primaires que sont le point, la ligne, la surface (éléments surfacique ou plan) et le volume.

## Slide 7
Le point indique une position dans l’espace
L’extension de points forme une ligne caractérisée par sa
•Longueur
•Direction
•Position
L’extension de lignes forme une surface caractérisée par
• Longueur et largeur
• Forme
• Surface
• Orientation
• Position
Par extension les surfaces planes deviennent volume qui aura comme caractéristiques :
• Longueur, largeur, profondeur
• Forme
• Surface
• Orientation
• Position.

## Slide 8: Le point
Conceptuellement, un point pas de dimensions, il est statique et marque la centralité. Le point peut être la projection verticale d’une colonne, un obélisque ou une tour.

## Slide 9: Le point
En tant que premier élément du vocabulaire formel, le point peut servir comme
Limites d’une ligne
Intersection de deux lignes
Rencontre de lignes aux angles d’une surface
Le centre d’une surface ou d’un volume :
Cylindre
Sphère
Cercle

## Slide 10: Le point
Deux point forment un segment ou peuvent suggérer un axe de symétrie

## Slide 11: La ligne
Si le point est statique, la ligne décrit un parcourt, une direction et se caractérise par le mouvement et les possibilités de croissance.
Une ligne sert à
Lier, joindre, supporter ou délimiter des éléments
Décrire les limites et donner forme aux surfaces planes
Articuler les surfaces planes

## Slide 12: La ligne
En architecture, la ligne est représentée par des éléments linéaires verticaux et d’autres horizontaux.
Parmi les éléments linéaires verticaux on peut citer les colonnes, obélisques ou tours qui ont été utilisés dans toutes les civilisations pour marquer un événement important en établissant un point particulier dans l’espace.

## Slide 13: La ligne
Des éléments linéaires verticaux peuvent aussi délimiter un espace invisible. Les quatre minarets de la mosquée Sultan Selim (Turquie, 16ème siècle) définissent un plan au[dessus du dôme lui donnant plus de légèreté

## Slide 14
Les constructions peuvent également prendre des formes linéaires droites, courbes ou brisées :
Les éléments linaires servent
aussi à définir un espace en
délimitant un dedans par
rapport à un dehors :
Une série de lignes parallèles
peut former une surface par
leur répétition et leur
proximité

## Slide 15: Les éléments surfaciques
En plus de leurs caractéristiques dimensionnelles, les éléments surfaciques ont des propriétés de forme définies par les contours (déformés en perspective) ainsi que des propriétés de couleur et de texture.

## Slide 16: Les éléments surfaciques
En architecture, on manipule les éléments surfaciques pour dessiner trois types de plans :
La couverture qui met à l’abri des intempéries
Le mur qui clôt l’espace et le délimite
La base qui est le support au sol de l’espace

## Slide 17: Les éléments surfaciques
Ces éléments surfaciques peuvent être droits, courbes, horizontaux, verticaux ou inclinés

## Slide 18: Les volumes
Les solides primaires représentent les volumes de base de toute composition architecturale
Pyramide

## Slide 19
Ces volumes ont été utilisés dans leur forme pure dans de nombreuses réalisations :

## Slide 20: Les propriétés de la forme
Géométrie: ou forme géométrique (carrée, cercle, triangle…), c’est le principal aspect qui permet d’identifier l’objet
Dimension : les trois dimensions de longueur, largeur et hauteur déterminent les proportions de la forme.
Couleur : phénomène lié à la lumière et la perception, cet attribut distingue une forme de son environnement.
Texture : qualité visuelle et tactile d’une surface, détermine le degré d’absorption de la lumière

## Slide 21: Les propriétés de la forme
Position : il s’agit de la localisation de la forme par rapport à son environnement ou l’angle de vision
Orientation : c’est la direction de la forme par rapport au support (ou sol) ou à l’observateur.
Inertie visuelle : c’est le degré de concentration et de stabilité de la forme et dépend de sa géométrie et de son orientation et de son centre de gravité.

## Slide 22: L’ensemble de ces éléments primaires sont combinés selon des modes et lois de composition

## Slide 23: Questions ?

## Slide 24: Génération et transformation de la forme
Les formes pures que sont le carré, le cercle et le triangle ainsi que les volumes (solides) qui peuvent en découler sont combinés les uns aux autres par manipulation de leurs dimensions et par opérations d’addition de soustraction.

## Slide 25: Génération et transformation de la forme :
Transformation dimensionnelle : Une forme subit transformation par modification des ses dimensions tout en gardant son identité en tant que partie d’une forme primaire
Transformation soustractive : On soustrait (enlève) une partie de a forme pour en obtenir une nouvelle.
Transformation additive : Une forme peut être transformée par addition (ajout) d’éléments à un volume ou à une forme de base, cette addition obéit à une idée : soit pour raison fonctionnelle, structurelle ou esthétique

## Slide 31
L’addition d’éléments dans une composition s’effectue selon différentes modalités qui concernent la position des espaces les uns par rapport aux autres, ces relations peuvent être :

## Slide 32: inclusion
Un espace peut envelopper un autre espace par son volume plus grand.
Pour faciliter la lecture et la perception de cette configuration spatiale, l’espace contenant doit être suffisamment grand sans quoi il perdrait sa propriété d’enveloppe.
L’espace contenu peut avoir la même forme que le contenant mais orienté de différente manière afin de créer une dynamique dans les espaces résiduels.
L’espace contenu peut aussi prendre une forme différente que le contenant afin de renforcer l’image en tant que volume autonome.

## Slide 33: Imbrication
Une relation d’imbrication est le résultat d’un chevauchement d’une partie appartenant à deux espaces et qui devient l’élément commun entre eux. Lorsque deux volumes s’imbriquent, chaque espace garde son identité et sa définition, la configuration qui en résulte peut faire l’objet de différentes interprétations :
L’espace d’imbrication peut être partagé par les deux volumes
L’espace d’imbrication peut faire partie intégrante de l’un des deux volumes, le deuxième volume subit alors une soustraction
Les deux volumes subissent une soustraction et l’espace d’imbrication développe sa propre autonomie tout en reliant les deux volumes

## Slide 34: juxtaposition
La juxtaposition est l’une des relations spatiales les plus communes. Cela permet à chaque espace d’avoir son identité et de répondre aux exigences fonctionnelles ou symboliques chacun à sa manière. La degré de continuité visuelle et spatiale crée entre les deux espaces adjacents dépend de la nature du l’espace de séparation qui peut être :
Une limite visuelle et physique permettant le passage entre les deux espaces adjacents renforçant leur individualité

## Slide 35: Articulation
Deux espaces séparés par une distance peuvent être reliés par un troisième élément intermédiaire. Cet espace intermédiaire ou ’’articulation’’ peut être différent en forme et en orientation par rapport aux deux espaces afin d’exprimer son rôle d’articulation. De la nature de ce lien dépendra la relation visuelle et spatiale entre les deux espaces.
Les deux espaces et l’articulation peuvent être équivalents en taille et en forme pour composer une séquence linéaire.
L’articulation peut elle même prendre une forme linéaire afin de lier deux espaces distants ou des espaces qui ne partagent pas de relation directionnelle.
L’articulation peut devenir un espace dominant si sa taille est importante et devient un élément d’organisation de la composition.
La forme de l’articulation peut être déterminée de l’orientation des espaces à lier

## Slide 36: Modes d’association
Par modes d’association on entend les différentes organisations spatiales qui permettent d’ordonner les éléments primaires afin de créer une composition.

## Slide 39: Organisation centralisée
Ce mode d’association est une composition stable et concentrée constituée d’éléments groupés autour d’un espace central.
Les espaces secondaires dans cette organisation peuvent être équivalents les uns autres dans leur fonction, forme ou dimension créant une configuration géométrique régulière et symétrique selon un ou plusieurs axes. Elle peut aussi être asymétrique

## Slide 40: Organisation centralisée
Dans d’autres cas, ces espaces peuvent être de différente forme ou dimensions afin de répondre aux impératifs fonctionnels, à l’importance relative ou pour se distinguer de leur environnement
Dans ce mode d’association, les espaces n’étant pas orientés, l’entrée au bâtiment peut être spécifiée par l’articulation de l’un des éléments secondaires à une porte d’accès

## Slide 41: Organisation linéaire
Une organisation linéaire est essentiellement composée de la répétition d’une série d’espaces similaires du point de vue de la fonction, de la forme ou de la dimension.
Elle peut aussi être composée d’un seul élément linéaire le long duquel sont disposés des espaces différents.
Les espaces les plus importants d’un point de vue fonctionnel ou symbolique peuvent occuper une situation particulière dans cette composition : au centre, à la limite, en retrait ou comme élément d’articulation.

## Slide 42: Organisation linéaire
Le caractère linéaire de cette organisation exprime une direction, le mouvement, l’extension et la croissance. Afin de limiter cette croissance, l’organisation linéaire peut être limitée par un espace dominant, par l’utilisation d’un autre type de bâtiment ou par la topographie du Site
Cette organisation peut être flexible et s’adapte aux particularités du site.

## Slide 43: Organisation radiale
Ce mode d’association combine les deux principes de centralité et de linéarité. Cette organisation est composée d’un espace central dominant à partir duquel partent des éléments linéaires en rayon. Contrairement à l’organisation centralisée qui est introvertie, l’organisation radiale est extravertie et peut s’étendre et se combiner à des éléments spécifiques ou aux caractéristiques du site

## Slide 44: Organisation radiale
Les bras de cette composition peuvent être différents afin de répondre aux exigences fonctionnelles ou celles du contexte. Ces bras forment une rotation autour d’un élément central qui peut être une figure géométrique simple telle que le carré ou autre.

## Slide 45: Lois de composition, concepts essentiels
L’harmonie
L’équilibre
  Equilibre et symétrie
  Equilibre et asymétrie
La hiérarchie
  Hiérarchie par la taille
  Hiérarchie par la forme
  Hiérarchie de position
  L’unité et la variété
  Dominance et accent

## Slide 46: Lois de composition, concepts essentiels: L’Harmonie
C’est l’accord bien réglé entre les parties d’un tout, l’agencement entre les parties d’un tout de manière a ce qu’elles concurrent a une même fin, a un même effet.
L’harmonie est la finalité de tout acte architectural

## Slide 47: Lois de composition, concepts essentiels: L’équilibre
Equilibre et symétrie:
Depuis toujours l’équilibre était subordonné au principe de symétrie qui divise la composition en deux parties égales.
La symétrie dispose des éléments de part et d’autre d’un axe comme dans un miroir.

## Slide 48: Lois de composition, concepts essentiels: L’équilibre
Equilibre asymétrique:
C’est l’une des principales acquisitions de l’architecture du 20éme siècle, ce principe démontre qu’on peut obtenir de l’équilibre sans avoir recours a la symétrie,
Cet équilibre fait intervenir les concepts de verticalité, d’horizontalité et des lois de la gravité (bras de levier).
Bras de levier et équilibre

## Slide 49: Lois de composition, concepts essentiels: La hiérarchie
C’est l’importance relative d’un élément dans un système, la hiérarchie implique donc l’importance d’un élément de la composition par rapport aux autres.
Pour créer une hiérarchie on peut recourir au moyen de la variation des dimensions relatives mais aussi au moyen de la disposition et de la singularité de la forme par rapport a un contexte: centralité ; axialité; opposition de géométrie.
Une hiérarchie implique des éléments primaires et des éléments secondaires ainsi qu’un rapport de dépendance entre ces éléments: un ou plusieurs éléments dominent dominent les autres et l’attention sera concentrée dur cet élément.

## Slide 50: Lois de composition, concepts essentiels: La hiérarchie
Hiérarchie par la taille :
La forme d’un espace peut dominer une composition architecturale par sa taille plus importante.
Das certains cas, la dominance peut être obtenue par la taille plus petite d’un élément par rapport aux autres.

## Slide 51: Lois de composition, concepts essentiels: La hiérarchie
Hiérarchie par la forme:
Un espace peut dominer visuellement une composition par un contraste de forme ou de différence d’orientation ou par l’introduction d’une irrégularité (cette différence peut être aussi associée à une différence de fonction,)

## Slide 52: Lois de composition, concepts essentiels: La hiérarchie
Hiérarchie de position:
Une position particulière confère à l’espace un caractère dominant dans la composition. L’élément dominant peut être:
La limite d’une organisation linéaire
Le contre d’une organisation centralisée ou radiale
Au dessus, au dessous ou en avant plan des autres éléments de la composition.

## Slide 53: Lois de composition, concepts essentiels: L’Unité et la variété
Ces principes sont issus des lois naturelles de la vision, l’œil humain a tendance à grouper les éléments en familles ou ensembles afin de faciliter la lisibilité.
L’unité: c’est la caractère de ce qui est un, on peut l’obtenir par la répétition du même type d’éléments.
La variété suppose des différences entre les éléments qui forment ce groupe.
NB: Unité sans variété peut aboutir à la monotonie
La variété sans unité peut manquer de cohérence

## Slide 54: Lois de composition, concepts essentiels: Dominance et accent
Dans certains cas, l’élément dominant aura besoin d’un élément secondaire qui lui ressemble pour équilibrer la composition, cet élément est appelé accent: il est moins fort que la forme dominante et renforce sa valeur

## Slide 55: Applications architecturales

## Slide 63: Questions ?

## Slide 64: Introduction
Si l’architecture construite est amplement analysée et commentée, le travail d’imagination et d’élaboration qu’est la conception architecturale a longtemps été perçu comme intuitif et empirique et reste une sorte de « boite noire » réputée comme impénétrable.

## Slide 65: Introduction
La conception architecturale peut être assimilé à un processus qui intègre divers paramètres que sont
les données du site
la fonction
la structure
l’esthétique
Ces éléments représentent les fondements de l’architecture

## Slide 66: Introduction
En utilisant la géométrie, l’architecte donne forme à une idée, sa conception est portée par un choix.
Cette opération complexe de conception ne peut se résumer à une addition de données, elle s’appuie sur une réflexion et puis sur un esprit de synthèse et de la créativité qui repose sur une analyse approfondie idée ou parti architectural qui doit être argumenté.
On peut donc dire que ce processus de conception est une mise en ordre des données, une mise en forme, elle est composition.

## Slide 67: qu’est ce que la composition?
Concept hérité de l’architecture classique, le mot composition vient du verbe composer (du latin companere qui signifie « poser avec ».
Gromort le définit comme suit : « composer c’est grouper des éléments pour en faire un tout homogène et complet, de telle sorte qu’aucune partie ne puisse se suffire à elle même mais que toutes se subordonnent à un élément commun d’intérêt, centre et raison d’être de la composition ».

## Slide 68: qu’est ce que la composition?
De cette citation ont peut déduire dans la composition il ne s’agit d’additionner des patries les unes aux autres mais de les organiser selon une idée pour en faire un tout complet, cohérent et homogène. On peut dire de la composition qu’elle est une grammaire de formes qui fixe des règles de jeu et de combinaison qui donne un sens à chaque partie de l’architecture
Gromort le définit comme suit : « composer c’est grouper des éléments pour en faire un tout homogène et complet, de telle sorte qu’aucune partie ne puisse se suffire à elle même mais que toutes se subordonnent à un élément commun d’intérêt, centre et raison d’être de la composition ».

## Slide 69
 Pour arriver à ce résultat, la composition doit être portée par des principes ou lois que nous enseignent Nos prédécesseurs, ces principes sont aussi issus de certaines lois que l’homme a appris de la nature, ils sont constitués d’observations et d’hypothèses sur les composants les plus permanents de l’architecture.

## Slide 70: Lois de la vision

## Slide 71: Lois de la vision
 La lisibilité de formes est l’un des objectifs dans les compositions architecturales cette lisibilité repose sur certaines lois de nature physiologique liées au Mécanisme de la vue,
 D’autres sont issues de la psychologie de la perception et plus particulièrement de la théorie de la forme (Gestalt théorie)
 Notre perception de l’espace est étroitement liée au mécanisme de la vision (la perception est aussi influencée par notre mémoire, la culture…)

## Slide 72: Lois de la vision :
les lois de la vision démontrent que l’œil a tendance à grouper les éléments du champ visuel en famille ou ensemble afin de faciliter leur lecture.
Nous verrons donc comment des phénomènes tels que la ressemblance, la proximité, l’orientation et d’autres influencent notre sensation de cohérence d’un environnement donné,
 L’œil choisit et combine les éléments en cherchant la forme la plus récapitulative et la plus simple à laquelle il essaie d’intégrer les parties unies par des facteurs de cohérence Formelle.

## Slide 73: 1. Répétition et ressemblance
L’œil tend à grouper ce qui est du même type. Même lorsque les éléments pris deux à deux sont assez différents, nous constatons que la ressemblance structurale domine ces différences.
La répétition est un principe de composition extrêmement simple qui tend à donner un sens de cohérence.

## Slide 74: 1. Répétition et ressemblance
Lorsque les éléments sont hétérogènes, un effet de groupement peut être obtenu grâce à des caractéristiques partielles communes (exemple : les proportions des fenêtres, leur position dans le mur et leur rapport avec les pleins ou l’unité des matériaux, fig. 2)
L’échelle commune ou la dimension comparative des éléments à réunir est aussi un facteur efficace de groupement par similitude. (Fig.3)

## Slide 75: 2.Proximité :
L’œil tend à grouper les éléments qui sont proches l’un de l’autre et à les distinguer de ceux qui sont éloignés (fig.4). Ce principe de groupement est très actif et permet de réunir ce qui est différent par de petits intervalles qui établissent une relation entre les éléments.
Fig.6 la loi de la ressemblance en compétition avec la loi de la proximité.
La proximité exige : trois taches à gauche et trois à droite.
La ressemblance exige : trois taches hachurées, cadrées, petites en haut et trois taches pleines, grandes en bas

## Slide 76: 3. Clôture ou fond commun :
Une clôture, un fond commun ou même un tapis délimitent un champ. Ce qui se trouve inclus dans le champ se distingue de ce qui est à l’extérieur (fig.7), même si les éléments intérieurs sont hétérogènes.
C’est un moyen d’identification très efficace que nous employons très fréquemment.
De plus, les éléments indiquant la clôture forment aussi un sous groupe à part (fig.8).
Inversement, l’absence de limites claires empêche de se faire une image claire.

## Slide 77: 3. Orientation des éléments: parallélisme ou convergence vers un vide ou une masse
L’œil tend aussi à grouper les éléments qui ont une mêle position : éléments verticaux, horizontaux, parallèles… (fig.9 et 10).
Des figures hétérogènes forment un groupement par la position que les éléments prennent en relation avec une rue, une place ou un bâtiment (fig.11).
La symétrie est un cas particulier de ce principe, elle peut même contribuer à réunir des éléments foncièrement différents. Ceux ci acquièrent une appartenance mutuelle par leur
relation à l’axe qui peut être matérialisé ou qui peut rester virtuel. Ainsi même l’opposition être végétal et construction peut être diminuée par ce dispositif.

## Slide 78: 4.Homogénéité et texture
L’œil perçoit une texture lorsque les parties d’une surface sont suffisamment rapprochées, ressemblantes et nombreuses, les parties ne sont plus perçues individuellement mais c’est l’ensemble de la texture qui est perçu.
La texture la plus élémentaire est crée par la proximité, la répétition, la similitude et parfois par l’orientation des éléments qui la composent. (Fig.12)

## Slide 79: 5.Alignement et series (Rythme)
Il existe une configuration particulière de texture où l’ordre est obtenu par la répétition d’éléments alignés. Toutes les parties sont d’importance similaire ou équivalente mais avec une direction préférentielle.

## Slide 80: 6. Gradation / Homothétie
Dans une structure à répétition comme la texture ou la série, les intervalles peuvent changer graduellement de forme, de dimension ou d’orientation.
La gradation se trouve partout dans notre environnement (fig.14), une grande partie de éléments de la nature sont structurés de cette manière, en architecture on peut l’utiliser sous forme de progression, il existe un début et une fin ou un but qui prend alors une position dominante, on aboutit alors à la hiérarchie qui sera définie dans les prochains cours.

## Slide 81: 7. Contraste
Le contraste sert à donner une idée immédiate et sans ambiguïté à deux systèmes formels.
Ce principe aboutit à une mise en valeur mutuelle, l’interdépendance des éléments est réalisée par une tension résultant de leur nature contraire. Cette opposition peut se présenter de diverses manières : Grand/ petit ; large étroit ; horizontal/ vertical ; Positif/ négatif ; Plein/ vide ; concave/ convexe ; courbe/ droite ; Clair/ sombre ; naturel/ artificiel ; lisse/ rugueux ; végétal/ minéral….

## Slide 82: Interaction des facteurs de cohérence
Dans une organisation formelle, les facteurs de cohérence cités ci dessus entrent en jeu simultanément car la réalité est complexe et les situations pures sont parfois rares.
Nous nous servons donc de plusieurs facteurs en même temps pour organiser notre environnement, selon les choix que nous faisons, nous aboutissons à des ensembles pouvant être saisis d’un seul coup d’œil ou au contraire plus difficiles à comprendre exigeant un effort.
L’observateur doit fournir un plus grand effort pour comprendre la forme lorsque le lien entre ses parties n’est pas clair. Le rôle de l’architecte est alors d’introduire les structures qui permettent de regrouper les éléments en renforçant leurs relations